江苏仪征威龙活塞环有限公司

退役厂区土壤修复工程

技

术

方

案

江苏测润环境工程有限公司

二〇一六年五月

目  录

第一部分 技术方案	1

1 总论	1

1.1 项目背景	1

1.2 编制依据	1

1.2.1 法律法规	1

1.2.2 标准规范	2

1.2.3 其它相关文件	2

1.3 编制原则	2

1.4 技术路线	3

2 场地现状调查	4

2.1 自然环境调查	4

2.1.1 场地位置	4

2.1.2 地质状况	5

2.1.3 气候、气象	6

2.1.4 水文状况	7

2.2 场地污染调查	8

2.2.1 厂区生产历史	8

2.2.2 场地现状	9

2.2.3 场地调查与风险评估结果	12

2.3 修复目标和修复范围	14

2.3.1 清理修复目标	14

2.3.2 修复范围	14

2.4 补充调查监测	16

2.4.1 补充调查监测	16

2.4.2 补充调查监测结果	18

3 场地修复方案	20

3.1 修复方案的目标和内容	20

3.2 修复技术筛选	20

3.2.1 常用重金属污染土壤修复技术简介	20

3.2.2 土壤修复技术可行性评估	24

3.2.3 可用修复技术推荐	26

3.3 修复方案	26

3.3.1 修复技术路线	26

3.3.2 工程内容	26

3.3.3 修复费用估算	27

3.4 修复方案实施	28

3.4.1 修复工艺流程	28

3.4.2 小试试验	29

3.4.3 处置后土壤增容计算	31

3.4.4 修复效果指标	31

4 工程内容实施	32

4.1 现场施工准备	32

4.1.1 处置场地准备	32

4.1.2 作业机具准备	32

4.2 修复区域划分	35

4.3 土壤挖掘	35

4.4 稳定化/固化处置	36

4.5 处置后土壤资源化利用方案	37

4.5.1 处置后土壤作路基材料	37

4.5.2 处置后土壤作绿化带下层垫土	38

5 环境管理计划	40

5.1 扬尘防治措施	40

5.1.1 清运现场	40

5.1.3 稳定化/固化处置场地	40

5.2 积水利用	40

5.3 噪声防治措施	41

6 监测方案	43

6.1 监测类型	43

6.2 监测原则	43

6.3 清运后基坑监测	43

6.3.1 坑底采样要求	43

6.3.2 侧壁采样点要求	43

6.4 处置后土壤自检	43

7 安全防护计划	44

7.1 安全培训及教育	44

7.2 个人安全防护	44

7.3 工程防护	45

7.4 应急措施	45

7.4.1 人员伤害	46

7.4.2 二次污染	46

7.4.3 施工期间降雨	47

8 项目验收	48

8.1 验收监测依据	48

8.2 验收计划	48

8.2.1 验收管理程序	48

8.2.2 验收工作程序	50

8.3 验收项目和标准	50

8.4 采样检测	50

8.4.1 清运后基坑监测	50

8.4.2 处置后土壤自检	51

8.5 采样质量控制与质量保证	51

8.6 修复效果和评价	51

8.6.1 评价方法	51

8.6.2 判断方法	51

第二部分 施工组织方案	52

9 施工组织编制说明	52

9.1 目标和原则	52

9.2 场地管理方法	52

10 施工程序与进度安排	53

10.1 施工程序	53

10.2 施工进度	53

11 现场施工条件	54

11.1 场地周边环境	54

11.2 场地现状条件	54

12 施工总体部署和施工总平面布置	56

12.1 各分项工程主要内容	56

12.2 施工现场平面布置	56

12.2.1 稳定化/固化处置区	57

12.2.2 暂存区	57

13 施工工序	58

13.1 施工现场准备	58

13.1.1 现场废物清理	58

13.1.2 修复区域清理	58

13.1.3 用水、用电	59

13.1.4 防火	59

13.2 稳定化/固化治理	59

14 主要分项工程施工方法	60

14.1 场地基建	60

14.1.1 挡水墙	60

14.1.2 废水处理池	60

14.2 土壤清运	60

14.2.1 施工方法	61

14.2.2 固体废物处理	62

14.3 稳定化/固化	63

14.3.1 实施步骤	63

14.3.2 治理方法	63

15 施工机械配置和材料采购计划	64

15.1 施工机械配置计划	64

15.1.1 施工机械设备进场	64

15.1.2 拟投入的主要施工机械设备表	64

15.2 材料物资配置计划	64

15.2.1 材料物资分类	64

15.2.2 材料物资保证措施	64

16 人力资源配置和劳动力安排	66

16.1 人力资源配置计划	66

16.1.1 项目部组织机构	66

16.1.2 人员职责	66

16.2 劳动力配置计划	68

16.3 人力资源保证措施	68

17 安全防护措施和健康保障	70

17.1 安全施工组织机构	70

17.2 安全施工责任制	70

17.2.1 项目经理安全职责	70

17.2.2 安全员职责	71

17.2.3 技术总工程师安全职责	71

17.2.4 各工程主管安全职责	71

17.3 安全管理制度	71

17.4 健康保障措施	72

17.4.1 健康保障制度	72

17.4.2 工程防护措施	73

17.4.3 现场警示措施	73

18 风险防范和应急措施	75

18.1 施工风险分析	75

18.2 应急措施	75

18.2.1 人员伤害	75

18.2.2 二次污染	75

18.2.3 恶劣天气影响	76

19 施工进度保障计划	77

19.1 施工总进度计划	77

19.2 各分项工程的进度计划	77

19.2.1 施工准备阶段	77

19.2.2 物理稳定化/固化治理阶段	77

19.3 关键路线分析	77

19.4 工期保证措施	77

19.4.1 影响施工进度的主要因素	77

19.4.2 组织措施	78

19.4.3 技术措施	78

19.4.4 设备、材料措施	79

19.4.5 劳动力措施	79

19.4.6 雨季施工措施	79

20 质量控制措施	81

附件	83

附件1：土壤修复施工平面布置图	84

附件2：土壤修复设备清单	85

附件3：施工人员组织培训	87

附件4：入场记录单	88

附件5：施工日志	89

# 第一部分 技术方案

# 1 总论

## 1.1 项目背景

江苏仪征威龙活塞环有限公司成立于1976年，是中国活塞环行业的重点骨干企业之一，公司已有三十多年专业生产各类活塞环的历史。公司位于江苏省仪征市马集镇，占地约55亩，位于省道S333东侧，跃进路北侧。2014年，江苏仪征威龙活塞环有限公司搬至工业园，按照仪征市马集镇建设规划，江苏仪征威龙活塞环有限公司退役厂区地块将作为商业住宅混合型用地。

江苏仪征威龙活塞环有限公司退役厂区因长期受到工业生产活动的影响，土壤及地下水存在一定的环境风险。因此，2015年08月，受马集镇人民政府委托，江苏测润环境工程有限公司对江苏仪征威龙活塞环有限公司退役厂区场地开展环境调查及风险评估工作，并于2015年12月编制完成了《江苏仪征威龙活塞环有限公司退役厂区场地环境调查及风险评估报告》。报告指出场地内污染主要集中在磨削车间、电镀车间、铬渣仓库附近区域，其土壤中的六价铬超过人体健康风险可接受水平。根据《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》（国办发〔2013〕7号）要求：已被污染地块改变用途或变更使用权人的，应按照有关规定开展土壤环境风险评估，经评估认定对人体健康有严重影响的污染地块，要采取措施防止污染扩散，治理达标前不得用于住宅开发。因此，我公司根据场地环境调查报告中的内容，结合类似工程经验，综合考虑污染土壤处置方式，编制了《江苏仪征威龙活塞环有限公司退役厂区土壤修复工程技术方案》，以期为该场地土壤修复工程的实施提供一定的参考和依据。

## 1.2 编制依据

本方案根据国家以下法律、标准、条例和文件编写，并参考国家相关环境质量标准。如在项目进行期间，下列文件或标准发生变化，则以最新版本为准。

### 1.2.1 法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年）

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年）

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2008年）

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004年）

- 《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》（国办发〔2013〕7号）

- 《关于加强土壤污染防治工作的意见》（环发〔2008〕48号）

- 《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发〔2012〕140号）

- 《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发〔2014〕66号）

- 《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》（2014年11月，环境保护部）

### 1.2.2 标准规范

- 《土壤环境质量标准》（GB/T15618-1995）

- 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）

- 《污染土壤环境风险评价筛选值》（DB11/T811-2011）

- 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

- 《铬渣污染治理环境保护技术规范（暂行）》（HJ/T 301-2007）

- 《固体废物浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》（HJ/T 300-2007）

- 《空气与废气监测分析方法》（国家环保总局 2003年第四版增补）

- 《污染场地风险评估技术导则》（HJ 25.3-2014）

- 《场地环境监测技术导则》（HJ 25.2-2014）

- 《污染场地土壤修复技术导则》（HJ 25.4-2014）

- 《场地环境调查技术导则》（HJ 25.1-2014）

- 《污染场地修复验收技术规范》（DB11/T783-2011）

### 1.2.3 其它相关文件

- 《江苏仪征威龙活塞环有限公司退役厂区场地环境调查及风险评估报告》

## 1.3 编制原则

本次修复工程详细技术方案的编制按照环境保护的要求，采用科学、经济、安全、有效的措施进行综合设计，方案编制遵循的原则如下：

（1）科学性原则

采用科学的方法，综合考虑本场地修复目标、修复技术的处理效果、修复时间、修复成本、修复工程的环境影响，制定修复方案。

（2）可行性原则

针对场地特征条件和健康风险，合理选择修复技术，科学制定修复方案，使修复目标可达，修复工程切实可行。

（3）安全性原则

污染场地修复工程的实施应注意施工安全和对周边环境的影响，避免对施工人员和周边人群健康产生危害以及二次环境污染。

## 1.4 技术路线

本次土壤修复工程的实施分三个阶段：

第一阶段：在分析前期场地环境调查和风险评估资料的基础上，根据场地污染特征及空间分布状况，进一步明确场地条件，提出修复目标，确认修复要求；

第二阶段：在充分调研国内外土壤修复技术的基础上，结合本场地修复目标和修复施工条件，筛选并推荐“经济、实用、可行”的修复技术或修复工艺；

第三阶段：制定的土壤修复技术方案和施工组织方案，现场开展污染场地修复工程。